# Приложение

# к решению Совета

# Майдаковского сельского поселения

# от  28.03.2012  №  18 - 1

# ПРАВИЛА

# СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МАЙДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1. Общие положения

## 1.1. Правила содержания и благоустройства территории Майдаковского сельского поселения (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере содержания и внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Майдаковского сельского поселения, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

## Правила разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации, определяющего требования к содержанию территорий, состоянию благоустройства и защите окружающей среды и здоровья населения, и в соответствии с Законом Ивановской области от 18.07.2006 N 75-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области".

## 1.2. Координацию деятельности специализированных служб в области очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории Майдаковского сельского поселения осуществляют органы местного самоуправления.

## 1.3. Государственный контроль за выполнением требований содержания и благоустройства осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

## 1.4. Все ведомственные инструкции и иные акты, принимаемые по вопросам содержания и благоустройства территории Майдаковского сельского поселения, не должны противоречить требованиям Правил.

## 2. Основные понятия

## 2.1. Биотуалет - переносной, передвижной или стационарный туалет камерного типа, работающий с применением специальных биодобавок для уничтожения запахов и разложения жидких бытовых отходов.

## 2.2. Благоустройство территории Майдаковского сельского поселения - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах территории Майдаковского сельского поселения.

## 2.3. Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен.

## 2.4. Вывоз ТБО - погрузка (зачистка просыпавшегося мусора), транспортировка ТБО с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).

## 2.5. Газон - элемент благоустройства, включающий в себя участок земли с искусственно созданным растительным покровом высотой не более 20 сантиметров.

## 2.6. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО с указанием места (адреса), объема и времени вывоза.

## 2.7. Договор на вывоз ТБО - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной организацией на вывоз ТБО.

## 2.8. Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

## 2.9. Дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, проезжая часть и им подобные), искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и им подобные), а также иные сооружения, необходимые для сохранности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги.

## 2.10. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.

## 2.11. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при возведении объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, и иных работ, за исключением пахотных (вертикальная разработка грунта на глубину более 30 сантиметров).

## 2.12. Капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов надзора с целью восстановления ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

## 2.13. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

## 2.14. Категория улиц - классификация городских магистралей, улиц и проездов в соответствии со СНиП 2.07.01-89* в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию (приложение N 1 к Правилам).

## 2.15. Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

## 2.16. Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров включительно.

## 2.17. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.

## 2.18. Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания территорий - показатели (средний процент нарушений), на основании которых осуществляется оценка состояния уборки и санитарного содержания территории.

## 2.19. Мусор - любые отходы, включая твердые бытовые отходы и отходы производства.

## 2.20. Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО), возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему 1 куб. м, на контейнерной площадке или на любой другой территории.

## 2.21. Некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая товары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.

## 2.22. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, отходов производства и строительства, другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м.

## 2.23. Ночное время - период времени с 23 до 7 часов.

## 2.24. Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного пользования.

## 2.25. Отходы производства и потребления - твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

## 2.26. Очаговый навал мусора - скопление твердых бытовых отходов - ТБО, возникшее в результате самовольного сброса, по объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. м.

## 2.27. Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста.

## 2.28. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод в реках, водохранилищах; затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части территорий от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта. Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м и глубиной более 3 см.

## 2.29. Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги.

## 2.30. Придомовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На придомовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

## 2.31. Придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного сооружения, расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой размещаются водоотводные каналы (кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 метров по обе стороны автодороги.

## 2.32. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы или иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц.

## 2.33. Проезд - участок улично-дорожной сети населенного пункта, предназначенный для подъезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

## 2.34. Противогололедный материал - материал по борьбе с зимней скользкостью. Различают химический и фрикционный способ борьбы с зимней скользкостью. При химическом способе борьбы с зимней скользкостью применяют твердые и жидкие хлориды. При фрикционном способе борьбы с зимней скользкостью в качестве противогололедного материала применяют песко-соляную смесь.

## 2.35. Санитарная очистка территории - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО).

## 2.36. Сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с уборкой мусорокамер жилых домов, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.

## 2.37. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов благоустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", в течение всего года.

## 2.38. Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации.

## 2.39. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, месячного графика вывоза ТБО сроком более 12 часов.

## 2.40. Схематическая карта содержания и благоустройства закрепленной территории - план собственной и арендуемой прилегающей к предприятию, учреждению, организации и т.д. территории, содержание и благоустройство которой в соответствии с настоящими Правилами является обязанностью предприятия, организации, учреждения, предпринимателя. Схематическая карта содержания и благоустройства закрепленной территории утверждается главой администрации Майдаковского сельского поселения и согласовывается с руководителями предприятий, организаций, учреждений, частными предпринимателями.

## 2.41. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и иных материалов.

## 2.42. Твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и другие подобные отходы).

## 2.43. Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

## 2.44. Территория хозяйствующего субъекта - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта.

## 2.45. Технические средства стабильного территориального размещения - средства распространения информации в виде плакатов, стендов, световых и электронных табло, иных стационарных технических средств, предназначенных для неопределенного круга лиц и рассчитанных на визуальное восприятие. К техническим средствам стабильного территориального размещения относятся лишь те технические средства, которые непосредственно связаны с землей, зданиями, строениями и сооружениями (объектами недвижимого имущества) и не предназначены для перемещения в период действия срока, установленного для их размещения на соответствующих местах.

## 2.46. Титульные домовладельцы - собственники домовладений, в том числе домовладений, используемых для сезонного или временного проживания, а равно не являющиеся собственниками лица, которым домовладения принадлежат на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином основании, предусмотренном законом или договором.

## 2.47. Улица - территория в пределах населенного пункта, ограниченная красными линиями застройки и обустроенная для движения транспорта и пешеходов.

## 2.48. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.

## 2.49. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию.

## 2.50. Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и иные элементы конструкции.

## 2.51. Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные юридические и физические лица, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели.

## 2.52. Частное домовладение - индивидуальная жилая постройка с прилегающим к ней земельным участком, выделенным для данного домовладения.

## 3. Содержание и уборка территории Майдаковского сельского поселения

## 3.1. Сбор, хранение и вывоз ТБО.

## 3.1.1. Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений, земельных участков путем заключения договоров с хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на данный вид деятельности, либо самостоятельно при наличии у вышеупомянутых лиц лицензий на данный вид деятельности.

## 3.1.2. Сбор, хранение, перемещение, утилизация, захоронение, обезвреживание отходов производства и потребления должны осуществляться способами, безопасными для окружающей среды, и в соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

## 3.1.3. Сбор и временное хранение отходов производства, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях, а в иных случаях - по решению органов местного самоуправления.

## 3.1.4. Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест запрещается.

## 3.1.5. Вывоз мусора должен осуществляться в соответствии с графиком. Срок хранения отходов в дворовых сборниках в теплое время года (при плюсовой температуре свыше +5 град. C) не более одних суток.

## 3.1.6. Уборка мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производится незамедлительно организацией, осуществляющей вывоз мусора.

## 3.1.7. Переполнение контейнеров организацией, отвечающей за вывоз мусора, не допускается.

## 3.1.8. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип ограждения определяются администрацией Майдаковского сельского поселения по заявкам жилищно-эксплуатационных организаций, собственников, согласованным с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, территориальными отделами (отделениями, инспекциями) государственного пожарного надзора.

## 3.1.9. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов, в полосе отвода.

## 3.1.10. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с администрацией Майдаковского сельского поселения.

## 3.1.11. Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров. Места временной установки контейнеров должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

## 3.1.12. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

## 3.1.13. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

## 3.1.14. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров возлагается на организации жилищно-коммунального хозяйства, хозяйствующие субъекты, на территории которых расположены площадки.

## 3.1.15. Контейнеры должны содержаться в технически исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием владельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

## 3.1.16. Обслуживающие организации по вывозу ТБО должны не реже одного раза в 10 дней промывать и обрабатывать дезинфицирующими средствами контейнеры и контейнерные площадки.

## 3.1.17. На автомобильных и железнодорожных вокзалах, рынках, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты, у каждого административного здания должны быть установлены урны.

## Урны на рынках, вокзалах и в других местах массового посещения населения, на улицах, во дворах, парках, садах и на других территориях устанавливают на расстоянии, не превышающем 40 метров одна от другой на оживленных территориях и 100 метров на малолюдных.

## У входа в торговые объекты должно быть установлено не менее двух урн.

## 3.1.18. Очистка урн производится собственниками по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится собственниками по мере загрязнения.

## 3.1.19. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, очищаются и промываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими уборку остановок.

## 3.1.20. Покраска урн осуществляется собственниками ежегодно (до 30 апреля) либо по предписанию органов, осуществляющих надзор за содержанием и благоустройством территории Майдаковского сельского поселения.

## 3.2. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания.

## 3.2.1. Титульные домовладельцы обязаны:

## - своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и покраску надворных построек, изгородей;

## - складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах, обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов;

## - не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на прилегающей к домовладению территории;

## - производить регулярную уборку прилегающей к домовладению территории;

## - не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;

## - не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей территории.

## 3.2.2. Запрещается захоронение ТБО вне специально отведенных для этих целей мест.

## 3.3. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и построек на них.

## 3.3.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии до 5 метров от границ участка указанных объединений.

## 3.3.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединения граждан обязаны установить на своей территории контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам.

## 3.3.3. Категорически запрещается перевозка в автотранспорте при отсутствии заднего борта и без покрытия тентом органических и неорганических удобрений.

## 3.4. Содержание площадок для хранения автомобилей и гаражей-стоянок.

## 3.4.1. Стоянка автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должна обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Не допускается стоянка личного автотранспорта на тротуарах, зеленых зонах, детских игровых площадках, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## 3.4.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, осветительное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

## 3.4.3. Утилизация автомобильных шин:

## 1) хозяйствующие субъекты и физические лица, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производящие ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;

## 2) запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

## 3.4.4. Строительство и размещение гаражей разрешается только по проектам, согласованным с уполномоченными органами и органами государственного экологического контроля.

## 3.4.5. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать санитарным и градостроительным нормам.

## 3.4.6. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение гаража-стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

## 3.4.7. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении многоэтажной жилой и общественной застройки должна содержаться в чистоте.

## 3.4.8. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться собственниками в чистоте и порядке.

## 3.4.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контейнер для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.

## 3.4.10. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и тому подобного материала на площадках, расположенных под навесом и имеющих твердое покрытие.

## 3.4.11. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

## 3.4.12. Администрация автотранспортных предприятий и предприятий, имеющих транспортные средства, обязана выпускать на линию транспортные средства в чистом виде.

## 3.4.13. Запрещается:

## - использовать на долговременное хранение (более 10 суток) проезжую часть улиц и проездов территории Майдаковского сельского поселения для стоянки и размещения транспортных средств;

## - мойка автотранспортных средств вне специально отведенных мест;

## - стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных площадках, газонах, в скверах, вне специально оборудованных площадок;

## - выброс на остановках, стоянках или из движущихся автомобилей мусора;

## - самовольная установка объектов, предназначенных для хранения автомобилей.

## 3.5. Содержание производственных территорий.

## 3.5.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей хозяйствующих субъектов, подъездов к ним и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, возлагается на собственников, владельцев и пользователей (арендаторов) строений, расположенных на указанных территориях.

## 3.5.2. Организация содержания, благоустройство, транспортная схема производственных территорий осуществляется хозяйствующими субъектами с соблюдением градостроительных, санитарно-эпидемиологических, экологических и пожарных норм.

## 3.6. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

## 3.6.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, трубопроводы горячего водоснабжения и другие коммуникации) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться балансодержателем в чистоте.

## 3.6.2. Прилегающей к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций территорией является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии.

## 3.6.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть увеличен по решению администрации Майдаковского сельского поселения.

## 3.6.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

## 3.6.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отклонение крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев относительно уровня дорожного или тротуарного покрытия более 2,0 сантиметра, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

## 3.6.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

## 3.6.7. Хозяйствующие субъекты, обслуживающие жилищный фонд, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых и дождеприемных колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

## 3.6.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:

## - открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

## - производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения балансодержателя;

## - возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и им подобными материалами;

## - оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;

## - отводить поверхностные воды в систему канализации;

## - пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;

## - производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;

## - производить разборку колонок;

## - при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.

## 3.6.9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указатели их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

## 4. Организация уборки территорий Майдаковского сельского поселения

## 4.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Майдаковского сельского поселения, обязаны производить регулярную уборку территорий, находящихся в ведении хозяйствующих субъектов, осуществлять вывоз отходов производства и потребления, образующихся в результате осуществления ими хозяйственной деятельности.

## 4.2. Границы уборки территорий хозяйствующих субъектов определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, и прилегающей к границам территории в пределах 5-метровой зоны. Определение границ уборки осуществляется администрацией Майдаковского сельского поселения с составлением схематических карт содержания и благоустройства закрепленной территории.

## Один экземпляр схематических карт содержания и благоустройства закрепленной территории передается руководству организации, предприятия, учреждения для организации уборочных работ, второй - для координации и контроля находится в администрации Майдаковского сельского поселения.

## 4.3. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями Правил, инструкциями или технологическими рекомендациями, утвержденными уполномоченными органами.

## 4.4. Уборка дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, остановочных пунктов, а также поверхности разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должна осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3 "Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов" ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

## Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходов к вокзалам (станциям), территорий рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня.

## 4.5. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с распоряжением главы администрации Майдаковского сельского поселения или решениями оперативной группы (штаба), созданной при администрации Майдаковского сельского поселения. Распоряжение обязательно к исполнению всеми юридическими и должностными лицами.

## 4.6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже двух раз в год.

## 4.7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой канализации ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца ливневой канализации.

## 4.8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и им подобные), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение.

## 4.9. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

## 4.9.1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

## - по тротуарам:

## 1. расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых зданий, - на балансодержателей, организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части, а также хозяйствующие субъекты, если граница их территории граничит с указанными тротуарами;

## - по объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на балансодержателей или эксплуатационные организации, в ведении которых находятся данные объекты озеленения;

## - за уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений на проезжей части, тротуарах и газонах, других элементов благоустройства дороги - на предприятия, на балансе которых они находятся. При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую часть улиц и проездов;

## - за уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта, установку, эксплуатацию, мойку, окраску пассажирских павильонов - на балансодержателей указанных объектов;

## - за уборку отстойно-разворотных площадок на конечных станциях автобусов и размещенных на них остановок - на балансодержателей указанных объектов;

## - за ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, в радиусе не менее 5 м от рекламных конструкций - на рекламораспространителей;

## - по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке технических средств стабильного территориального размещения, а также прилегающей территории в пределах 5-метровой зоны - на заказчиков и производителей работ, а по бесхозяйным объектам - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков;

## - по содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

## - по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и им подобные) на расстоянии не менее 5 метров, - на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;

## - по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данных территорий;

## - по уборке и содержанию территории въездов и выездов автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 5 метров - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

## - по уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов и прилегающей территории на расстоянии не менее 5 метров - на хозяйствующие субъекты, в собственности, владении или пользовании которых находятся указанные территории;

## - по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на хозяйствующие субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха;

## - по уборке и содержанию территории частного домовладения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии не менее 5 метров - на собственника соответствующего частного домовладения;

## - по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, - на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов;

## - по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на владельцев и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

## - по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатационные организации;

## - по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов: граждан и юридических лиц.

## 4.9.2. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета в 0,5 м от бортового камня (а в зимнее время - формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах осуществляет предприятие, производящее уборку прилегающих тротуаров.

## 4.9.3. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины или сложной конфигурации), должна производиться вручную.

## 4.10. Юридические, физические лица, хозяйствующие субъекты должны не реже одного раза в квартал проводить ревизию находящихся на их территории зеленых насаждений.

## Хозяйствующие субъекты, на территории ведения которых находятся высохшие, упавшие и представляющие угрозу безопасности деревья, обязаны удалить эти деревья с проезжей части дорог, тротуаров, от инженерных коммуникаций, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения. Спил деревьев и их вывоз осуществляется в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц магистралей и в течение 5 суток с улиц второстепенного значения и дворовых территорий.

## Упавшие деревья должны быть удалены немедленно хозяйствующим субъектом с закрепленной территории, с проезжей части дорог, тротуаров, от инженерных коммуникаций, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения, и вывоз производится в течение 5 суток.

## 5. Уборка территории Майдаковского сельского поселения в зимний период

## 5.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями правил, действующих инструкций и графиков, утверждаемых администрацией Майдаковского сельского поселения по согласованию с ГИБДД.

## 5.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 15 апреля следующего календарного года. В случае значительного отклонения от среднего индивидуальных климатических особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

## 5.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года.

## Организации, отвечающие за уборку территории Майдаковского сельского поселения, в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

## 5.4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны противогололедным материалом в случае гололеда. Садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

## 5.5. При уборке дорожек в парках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

## 5.6. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

## 5.7. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

## 5.8. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

## 5.7. Запрещается:

## - выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, придомовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;

## - осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

## - организовывать свалки снега в местах, не установленных органами местного самоуправления.

## 5.8. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:

## - обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

## - сгребание и подметание снега;

## - формирование снежного вала для последующего вывоза;

## - выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и им подобных территорий.

## 5.9. К мероприятиям второй очереди относятся:

## - удаление (вывоз) снега;

## - зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;

## - скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

## 5.10. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.

## 5.10.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

## 5.10.2. Машины-распределители твердых реагентов и поливочные машины, имеющие навесное оборудование для разлива жидких реагентов, должны быть постоянно загружены противогололедными материалами. В случае их неиспользования должны быть приняты меры по предотвращению слеживания твердых реагентов в кузовах машин-распределителей. На зимний период предусмотреть круглосуточное дежурство машин-распределителей твердых реагентов и плужно-щеточных снегоочистителей.

## 5.10.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и проездами (маршрутные графики работы), копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

## 5.10.4. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, перроны и площади автомобильных, железнодорожных вокзалов и аналогичные участки. В каждой дорожно-эксплуатационной организации должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными материалами при обнаружении гололеда.

## 5.10.5. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами.

## 5.10.6. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за дорогами уборочной организацией, не должно превышать 6 часов с момента обнаружения скользкости, окончание снегоочистки - 6 часов с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

## 5.10.7. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

## 5.10.8. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов.

## 5.11. Формирование снежных валов.

## 5.11.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается к краю проезжей части улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

## 5.11.2. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе и на магистралях с разделительной полосой в виде скверов, газонов и бетонных блоков, зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

## 5.11.3. В период временного складирования снежного вала и возможной оттепели для пропуска талых вод по краю дороги у бортового камня должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и бортовым камнем. Складирование вала на ливнеприемниках запрещается.

## 5.11.4. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

## 5.11.5. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

## - на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;

## - на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;

## - на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 метров.

## 5.11.6. Формирование снежных валов не допускается:

## - на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

## - ближе 5 м от пешеходного перехода;

## - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

## - на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

## - на тротуарах.

## 5.11.7. Въезды, выезды во дворы, внутриквартальные проезды должны быть расчищены в первую очередь после механизированного сгребания и подметания с учетом требований п. 5.11.6 Правил.

## 5.11.8. При формировании снежных валов у края дороги не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

## 5.12. Подметание снега.

## 5.12.1. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

## 5.12.2. Время, необходимое на одноразовое сгребание, подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых одним предприятием, не должно превышать четырех часов.

## 5.12.3. При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (посыпка-подметание) повторяют необходимое количество раз, но не менее трех раз в сутки.

## 5.12.4. По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов к краю проезжей части улиц и проездов, при этом минимальная ширина очищенной проезжей части должна быть не менее, чем предусмотрено таблицей 6.1 ВСН 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог".

## 5.12.5. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть очищена на всю ширину от снежных накатов и наледей.

## 5.13. Вывоз снега и зачистка края проезжей части.

## 5.13.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется до 7.00 часов от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, крупных торговых точек, въездов на территории больниц и других социально важных объектов; до 8.00 часов - от рынков, гостиниц, вокзалов, мест массового посещения людей.

## 5.13.2. После каждого прохода снегопогрузчика производится операция по зачистке дорожного покрытия у края дороги и у бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

## 5.13.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.

## Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.

## 5.14. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного пассажирского транспорта, пешеходных дорожек.

## 5.14.1. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории поселений должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.

## 5.14.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

## 5.14.3. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений, входы в здания, сооружения, торговые объекты должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

## 5.14.4. В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

## 5.14.5. При получении оповещения о гололеде или возможности его возникновения мостовые сооружения, в первую очередь лестничные сходы, а затем и тротуары, обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов незамедлительно - при гололеде или за 2 часа до предполагаемого времени возникновения гололеда. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

## 5.14.6. Тротуары и проезды придомовых территорий должны быть очищены от снега и наледи. При возникновении наледи, гололеда производится обработка материалом из отсевов дробления или крупнозернистым песком.

## 5.14.7. Запрещается применение твердых и жидких химических реагентов в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных зонах.

## 6. Зимняя уборка дворовых территорий Майдаковского сельского поселения

## 6.1. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка мелким щебнем фракции 2 - 5 мм.

## 6.2. В зимний период скамейки, урны и прочие элементы, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

## 6.3. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на внутридомовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

## 7. Уборка территории Майдаковского сельского поселения в летний период

## 7.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 1 ноября текущего календарного года. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

## 7.2. Уборка придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-коммунальных организаций. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

## 7.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

## 7.4. В период листопада производятся сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и придомовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

## 7.5. Запрещается:

## 1. выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы производства и потребления, смет, счищаемый с придомовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

## 2. сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы, разводить костры, в том числе на территориях хозяйствующих субъектов и частных домовладений;

## 3. выливать во дворы помои, выбрасывать пищевые и другие виды отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах;

## 4. откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях.

## 7.6. Высота травяного покрова на территории поселений, в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, выполненных в виде газонов, не должна превышать 20 сантиметров.

## 7.7. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, видимого мусора и промыты.

## 7.8. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание листвы к корневой части деревьев и кустарников запрещается.

## 8. Требования к летней уборке дорог Майдаковского сельского поселения

## 8.1. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных и железных дорог должны быть очищены от видимых посторонних предметов и загрязнений.

## 8.2. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное время.

## 8.3. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, магистралей, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8 до 21 ч, а на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время.

## 8.4. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 град. C) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 ч до 16 ч (с интервалом 2 часа).

## 8.5. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и другие объекты, подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осуществляющим уборку проезжей части.

## 8.6. Двухметровые зоны у края дороги не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 150 г на 1 кв. м у борта.

## 8.7. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты.

## 8.8. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

## 8.9. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 15 - 20 см.

## 8.10. Не допускается засорение разделительной полосы различным мусором.

## 9. Летняя уборка дворовых территорий Майдаковского сельского поселения

## 9.1. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется работниками жилищно-эксплуатационных организаций механизированным способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

## 9.2. Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.

## 9.3. Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей.

## 10. Обеспечение чистоты и порядка

## на территории Майдаковского сельского поселения

## 10.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории города, в том числе и на территориях частных домовладений.

## 10.2. Границы убираемых территорий устанавливаются:

## - для частных домовладений: в длину - на протяжении всего участка, в ширину - до середины улицы, при односторонней застройке - на всю ширину проезжей части;

## - для многоквартирных домов: в длину - на протяжении всего дома, включая половину территории разрывов между домами, в ширину - до проезжей части, включая 0,5 м проезжей части у борта.

## 10.2.1. На территории Майдаковского сельского поселения не допускается сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега.

## 10.2.2. Самовольная организация свалок на территории Майдаковского сельского поселения запрещена. Лица, виновные в их организации, несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## 10.3. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий, организаций всех форм собственности в инженерные системы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства не разрешается. Не допускается сброс неочищенных вод промышленных предприятий в водоемы.

## 10.4. Запрещается:

## 10.4.1. сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий, организаций всех форм собственности, арендаторов и частных домовладений, в не предусмотренных для этих целей местах;

## 10.4.2. самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, хозяйственных и вспомогательных построек (деревянные сараи, будки, гаражи, голубятни, теплицы и аналогичные постройки) на территории Майдаковского сельского поселения без получения разрешения в установленном порядке;

## 10.4.3. размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, установка средств размещения информации в местах, не разрешенных органами местного самоуправления муниципальных образований;

## 10.4.4. загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуаров, улиц, связанное с содержанием животных. Выгул домашних животных в скверах общего пользования, а также вне специально отведенных для этих целей мест (площадок). Владельцы домашних животных (собак, кошек и др.) обязаны убрать экскременты с запрещенных для выгула территорий, общественных мест немедленно;

## выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу без короткого поводка и намордника, без номерного знака на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста). Выгуливать собак в период с 23.00 часов вечера до 7.00 часов утра вне специально отведенной для этих целей площадке, при ее отсутствии, вне пустырей и других местах, не определенных администрацией Майдаковского сельского поселения;

## 10.4.5. запрещается выездка и выпас лошадей в скверах и бульварах общего пользования, в уличных посадках. При работе в скверах общего пользования запрещается привязывать лошадей к деревьям. Владельцы и пользователи лошадей обязаны убрать экскременты за своими животными.

## 10.5. Правила содержания домашнего скота (животных), птиц и пчел, а также Правила содержания площадок для выгула домашних животных утверждаются органами местного самоуправления Майдаковского сельского поселения.

## 11. Содержание фасадов, зданий, сооружений и объектов

## инфраструктуры на территории Майдаковского сельского поселения

## 11.1. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и сооружения, а также собственники зданий и сооружений разрабатывают паспорт фасадов, несут ответственность за содержание фасадов зданий и сооружений и обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п.

## Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов.

## 11.2. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть оборудованы домовыми знаками, а жилые дома, кроме того, указателями номеров подъездов и квартир, отвечающими требованиям соответствующих норм законодательства. Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За чистоту и исправность домовых знаков отвечают балансодержатели жилья.

## Состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий или сооружений относительно улично-дорожной сети.

## 11.3. При входах в здания необходимо предусматривать организацию площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка.

## 11.4. Все прикрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте.

## 11.5. Содержание фасадов.

## 11.5.1. Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и аналогичные элементы) должны производиться согласно паспорту цветового решения фасада после согласования с администрацией Майдаковского сельского поселения их балансодержателями, арендаторами, собственниками по всему периметру здания.

## 11.5.2. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные явления должны устраняться во избежание их дальнейшего усугубления.

## 11.5.3. В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица участвуют в ремонте фасадов названных зданий пропорционально занимаемым площадям.

## 11.5.4. Входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

## 11.5.5. Запрещается:

## - самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения, установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов;

## - самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без разрешения органа архитектуры и градостроительства;

## - загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебель, тара и иные предметы), ставящее под угрозу обеспечение безопасности.

## 11.6. В зимнее время балансодержателями (арендаторами, собственниками) зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Данные виды работ должны производиться с соблюдением Правил и норм безопасности.

## 11.6.1. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом их на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории.

## 11.6.2. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

## 11.6.3. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

## 11.7. Малые архитектурные формы.

## 11.7.1. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, городской мебели, коммунально-бытового и технического оборудования на территории Майдаковского сельского поселения в местах общественного пользования допускается только по согласованию с администрацией Майдаковского сельского поселения.

## К элементам монументально-декоративного оформления относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и им подобные.

## 11.7.2. Покраска каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых и промышленных зданий производится не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

## 11.8. Некапитальные сооружения.

## 11.8.1. Не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детские, спортивные, площадки отдыха, транспортные стоянки), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 10 метров от остановочных павильонов, 25 метров - от вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 метров - от ствола дерева, 1,5 метра - от внешней границы кроны кустарника.

## 11.8.2. Сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны, летние кафе и аналогичные сооружения), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 метров).

## 11.8.3. Установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения и в порядке, установленном органами местного самоуправления Майдаковского сельского поселения; снос некапитальных сооружений производится по решению соответствующих органов местного самоуправления.

## 11.8.4. Покраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

## 11.9. Игровое и спортивное оборудование.

## 11.9.1. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

## 11.9.2. Спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возрастных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон земель поселений.

## 11.9.3. Спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и иных повреждений).

## 12. Содержание средств размещения информации,

## художественного оформления и рекламы

## на территории Майдаковского сельского поселения

## 12.1. Объявления, реклама и другие информационные сообщения размещаются на специально установленных информационных стендах. Наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах местного пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений запрещено.

## 12.2. Средства размещения информации и рекламы устанавливаются на территории Майдаковского сельского поселения на основании разрешения на установку средства размещения информации, выданного администрацией Майдаковского сельского поселения, с обязательным согласованием его эскиза.

## 12.3. Ответственность за содержание средств размещения и рекламы несут лица, на которых оформлена разрешительная документация.

## 12.4. При производстве работ по установке средств размещения информации и рекламы непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства данных работ.

## 12.5. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации и рекламы его владелец обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить место установки средства размещения информации и рекламы в том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.

## 12.6. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны и без согласования с администрацией Майдаковского сельского поселения.

## 12.7. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) независимо от их ведомственной принадлежности возлагается на рекламодателей. Контроль за размещением рекламы осуществляют собственники, балансодержатели и пользователи зданий и сооружений.

## 13. Содержание объектов (средств) наружного освещения

## на территории Майдаковского сельского поселения

## 13.1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий Майдаковского сельского поселения выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

## 13.2. Юридические лица и граждане, владельцы зданий и сооружений, несут ответственность за обеспечение наружного освещения принадлежащих им зданий и сооружений.

## 13.3. Освещение тротуаров и подъездов на территории Майдаковского сельского поселения допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизованное управление включением и отключением светильников и исключение засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

## 13.4. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 метров. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

## 13.5. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.

## 13.6. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года.

## 13.7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией Майдаковского сельского поселения, а установок световой информации - по решению владельцев.

## 13.8. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.

## 13.9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

## 13.10. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать одних суток.

## 13.11. Неисправные люминесцентные лампы, а также лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.

## 13.12. Вывоз поврежденных опор освещения осуществляется владельцами опор в течение суток с момента обнаружения.

## 13.13. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно, на остальных территориях, а также демонтируемых опор - в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

## 14. Содержание зеленых насаждений

## на территории Майдаковского сельского поселения

## 14.1. Юридические лица и граждане, владельцы зеленых насаждений, несут ответственность за их содержание.

## 14.2. Содержание зеленых зон на территории муниципального образования "Майдаковское  сельское  поселение".

## 14.2.1. В целях обеспечения сохранности зеленых зон хозяйствующие субъекты обязаны:

## - обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

## - обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования строительных отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов и иного подобного материала;

## - при наличии водоемов на территории зеленых зон обеспечивать их содержание в чистоте и производить их очистку не менее одного раза в 10 лет;

## - производить текущий ремонт газонов, систематический их покос.

## 14.2.2. В садах, парках, скверах и на иных территориях, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

## 1. проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

## 2. самовольная выкорчевка и порча деревьев, кустарников и других зеленых насаждений;

## 3. ремонт, слив и сброс отходов, мойка автотранспортных средств, установка боксовых гаражей и тентов типа "ракушка", "пенал" и аналогичных сооружений;

## 4. касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов и технических средств организации движения;

## 5. ломать и портить деревья, кустарники, газоны, срывать цветы, подвешивать к деревьям веревки, качели, гамаки;

## 6. выгуливать домашних животных;

## 7. самовольно раскапывать участки под огороды;

## 8. расклеивать объявления на деревьях;

## 9. складирование материалов, скола асфальта на газонах.

## 14.2.3. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится юридическими лицами или гражданами, в ведении или собственности которых они находятся, или подрядной организацией в утреннее время не позднее 8 часов или в вечернее время после 18 часов.

## 14.3. Содержание и благоустройство газонов на территории муниципального образования "Майдаковское  сельское   поселение".

## 14.3.1. Стрижка газонов производится юридическими лицами или гражданами, в ведении или собственности которых они находятся, или (по договору) подрядной организацией на высоту 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом высоты более 20 см от земли.

## 14.3.2. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально оборудованные полигоны в течение трех суток.

## 14.4. Вырубка, обрезка деревьев и кустарников на территории муниципального образования "Майдаковское  сельское  поселение".

## 14.4.1. Пересадка, обрезка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не входящих в лесной фонд и не являющихся частными домовладениями, в том числе сухостойных и больных, без соответствующей разрешительной документации не допускается.

## 14.4.2. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников на территории муниципального образования "Майдаковское  сельское  поселение" выдается администрацией муниципального образования "Майдаковское  сельское  поселение".

## 14.4.3. Обрезка деревьев и кустарников производится хозяйствующими субъектами в установленном порядке с целью исключения соприкосновения с токоведущими проводами, светофорами, информационными табло, указателями с названиями улиц и номерами домов.

## 14.4.4. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне токонесущих проводов осуществляют энергоснабжающие организации, а закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов и технические средства организации движения - обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с администрацией муниципального образования "Майдаковское сельское   поселение", и под ее контролем с соблюдением технологического регламента.

## 15. Содержание фонтанов на территории муниципального

## образования «Майдаковское  сельское   поселение"

## 15.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на балансодержателя.

## 15.2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются администрацией муниципального образования "Майдаковское  сельское поселение".

## 15.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.

## 16. Проведение земляных, ремонтных, строительных

## и иных видов работ на территории муниципального образования

## "Майдаковское  сельское   поселение"

## 16.1. Проведение строительных работ на территории муниципального образования "Майдаковское   поселение".

## 16.1.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после окончания строительных или ремонтных работ обязаны осуществлять те организации и предприятия, которые производили строительные или ремонтные работы.

## 16.1.2. Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную подрядную организацию.

## 16.1.3. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

## 16.1.4. Строительные объекты и площадки, карьеры (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное или железобетонное покрытие.

## Выезд транспортного средства с грязными колесами с территорий строительных объектов и площадок, карьеров (в том числе рекультивируемых), предприятий по производству строительных материалов на дороги общего пользования категорически запрещается.

## 16.1.5. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен быть установлен контейнер, для сбора и хранения строительных отходов - бункер-накопитель.

## 16.1.6. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

## 16.1.7. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.

## 16.1.8. Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь внешний вид, соответствующий установленным нормативам, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

## По периметру ограждений строительной площадки и мест разрытия должно быть установлено освещение.

## 16.1.9. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должны вывозиться регулярно в специально отведенные для этого места, согласованные с администрацией муниципального образования "Майдаковское  сельское поселение", на специально оборудованном транспорте.

## 16.1.10. Категорически запрещается перевозка сыпучих и иных строительных материалов - песка, гравия, щебня, кирпича - в автотранспорте при отсутствии заднего борта и без покрытия тентом.

## 16.1.11. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом производства работ.

## При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ места для этого определяются по согласованию с администрацией муниципального образования "Родниковское городское поселение".

## 16.1.12. Сдача в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции производится после выполнения всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в порядок.

## 16.1.13. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные администрацией муниципального образования "Родниковское городское поселение" сроки.

## 16.1.14. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благоустроена.

## 16.2. Проведение земляных работ на территории муниципального образования "Родниковское городское поселение".

## 16.2.1. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с установленными требованиями в границах и в сроки, указанные в разрешении на проведение данных работ.

## 16.2.2. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение.

## 16.2.3. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.

## 16.2.4. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, несут ответственность за несвоевременную сдачу траншеи под восстановление дорожных покрытий.

## 16.2.5. Эксплуатация подземных сетей допускается только после восстановления дорожных покрытий и элементов благоустройства. Данное правило не распространяется на случаи проведения аварийных работ.

## 16.3. Проведение ремонтно-строительных работ на дорогах города.

## 16.3.1. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, производится хозяйствующими субъектами, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ). Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными насаждениями запрещается.

## 16.3.2. Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны установить и содержать люки, крышки колодцев на уровне дорожных покрытий. При выявленных несоответствиях исправление высоты люков должно осуществляться по первому требованию коммунальных и дорожных служб. Наличие открытых люков не допускается.

## 16.3.3. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара в местах регулировки крышек колодцев и других работ должно выполняться в течение 48 часов после окончания ремонтных работ.

## 16.3.4. По окончании ремонтных работ исполнитель обязан восстановить объекты внешнего благоустройства и дорожные покрытия.

## 16.4. При производстве земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ запрещается:

## - повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

## - производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

## - оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;

## - занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;

## - загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

## - выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта;

## - движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети;

## - выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся шумом строительно-монтажные работы (механизированные земляные работы, забивка и вибропогружение свай, работа пневматического инструмента и другие работы).

## 16.5. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварий.

## 16.6. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ место производства работ должно быть огорожено ограждениями установленного образца, установлены аварийное освещение, необходимые указатели, установлены контейнеры для сбора строительного мусора и строительных отходов.

## 16.7. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ исполнитель обязан незамедлительно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии администрацию муниципального образования "Майдаковское  сельское  поселение", организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

## 16.8. Перемещение и маневрирование крупногабаритных строительных машин на прилегающих к строительной площадке городских территориях в стесненных условиях должны осуществляться под контролем руководителя, ответственного за работу указанных машин (мастера или бригадира), во избежание наездов на сооружения или элементы обустройства.

## 16.9. На территориях муниципального образования "Майдаковское  сельское поселение" запрещается проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ в ночное время, если такие работы нарушают или могут нарушить тишину и покой граждан.

## 17. Требования к содержанию мест массового скопления

## отдыхающих на территории муниципального образования

## "Майдаковское  сельское   поселение"

## 17.1. Места массового скопления отдыхающих (парки, скверы, танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и т.п.) оборудуются сменными мусоросборниками и общественными туалетами.

## 17.2. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 метров от мест массового скопления отдыхающих.

## 17.3. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 метров. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) устанавливается урна вместимостью не менее 10 литров.

## 17.4. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

## 17.5. Основную уборку территории следует производить после закрытия мест массового скопления отдыхающих до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

## 17.6. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться балансодержателем.

## 17.7. Порча садовых диванов и банкеток в парках, скверах, бульварах и других зеленых зонах запрещена.

## 17.8. Обеспечение общественными туалетами территории муниципального образования "Майдаковское  сельское поселение".

## 17.8.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории муниципального образования "Майдаковское  сельское   поселение" деятельность, связанную с посещением населения, в том числе автомобильные вокзалы, объекты торговли, общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, конечные остановки общественного транспорта, строительные площадки (на период реконструкции, ремонта, строительства объектов), парки культуры и отдыха, спортивные открытые сооружения, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, культовые заведения, кладбища и другие места общественного пребывания населения, обязаны обеспечить наличие на закрепленных территориях стационарных туалетов (при отсутствии канализации - биотуалетов) как для сотрудников, так и для посетителей.

## 17.8.2. Все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь достаточное количество туалетов (биотуалетов), доступных как для сотрудников, так и для посетителей, согласно техническому паспорту на строение в соответствии с нормами посещаемости (свои или арендованные).

## 17.8.3. Туалеты (биотуалеты) размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных площадках по согласованию с администрацией муниципального образования "Майдаковское  сельское   поселение".

## 17.8.4. Общественные туалеты (биотуалеты) устанавливаются на расстоянии не ближе 50 метров от места массового скопления населения.

## 17.8.5. Ответственность за содержание туалетов возлагается на собственников (балансодержателей).

## 17.8.6. Уборка туалетов производится собственниками (балансодержателем) по мере загрязнения, но не реже одного раза в сутки.

## 17.8.7. Работа биотуалетов без специальных сертифицированных биодобавок не разрешается. Туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и техническое обслуживание туалетов производятся балансодержателем по мере необходимости.

## 17.8.8. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание (палатки, ларьки, павильоны и аналогичные им), имеющие в пользовании компактные переносные биотуалеты, должны иметь договорные отношения со специализированными организациями на сбор и утилизацию отходов из биотуалетов или использовать одну установленную туалетную кабину в расчете на 10 точек торговли (обслуживания) с соответствующими договорными отношениями со специализированными организациями на обслуживание туалетной кабины по сбору и утилизации отходов.

## 18. Благоустройство территории муниципального образования

## "Майдаковское   сельское   поселение"

## 18.1. Благоустройство территорий муниципального образования " "Майдаковское   сельское   поселение" должно осуществляться в соответствии с разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке документацией, с учетом типа поселения и его застройки, вида хозяйственной и иной деятельности.

## 18.2. Порядок благоустройства территории муниципального образования ""Майдаковское   сельское   поселение" определяется органами местного самоуправления.

## 18.3. Участие собственников, владельцев, пользователей и арендаторов объектов недвижимости в обеспечении благоустройства территории муниципального образования ""Майдаковское   сельское    поселение" осуществляется по соглашению с органами местного самоуправления.

## 18.4. Граждане и юридические лица обязаны:

## - не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на благоустройство территорий, затрагивающие законные интересы третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников, владельцев, арендаторов или пользователей иных сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости;

## - проводить работы по надлежащему благоустройству земельных участков в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными специальными нормативами.

## 19. Брошенный и разукомплектованный автотранспорт

## 19.1. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на территории муниципального образования ""Майдаковское   сельское    поселение" осуществляют органы внутренних дел (ОВД).

## 19.2. Ответственность по организации работ по выявлению, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного транспорта возлагается на органы внутренних дел, органы местного самоуправления, балансодержателей территорий и домовладений, арендаторов и пользователей земельных участков.

## 19.3. Транспортное средство, по которому имеется заключение ОВД и ГИБДД района об отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на утилизацию, а при необходимости осушки - разборки неметаллических комплектующих - на площадки хранения.

## Время разборки и вывоза на утилизацию транспортного средства на площадках хранения не должно превышать 7 дней.

## 19.4. При выявлении владельца брошенного и разукомплектованного транспортного средства органы внутренних дел в течение 3 дней принимают меры к извещению владельца о необходимости вывоза транспортного средства или приведения его в порядок, а в случае его отказа - к вывозу транспорта на охраняемую площадку с последующей передачей дела в суд о возмещении стоимости затрат по эвакуации и хранению транспорта.

## 19.5. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств осуществляют ОВД района.

## 20. Ответственность юридических и должностных лиц,

## индивидуальных предпринимателей и граждан

## за нарушение Правил содержания и благоустройства

## территории муниципального образования

## ""Майдаковское   сельское    поселение"

## 20.1. Юридические и должностные лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны соблюдать Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования ""Майдаковское   сельское   поселение".

## 20.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования ""Майдаковское   сельское   Родниковское городское поселение" юридические и должностные лица, индивидуальные предприниматели и граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Ивановской области "Об административных правонарушениях в Ивановской области".

## Приложение N 1

## к Правилам

## содержания и благоустройства

## территории муниципального образования

## ""Майдаковское   сельское    поселение"

### Классификация автомобильных дорог и улиц

### по их транспортно-эксплуатационным характеристикам

| Группа А | - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт./сут.; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения |
| --- | --- |
| Группа Б | - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт./сут.; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения |
| Группа В | - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт./сут.; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения |

### Классификация объектов озеленения общего пользования

| 1-я категория содержания | Озеленение территорий федерального и общегородского значения, включающих в себя: лесопарки в пределах городской черты; парки, скверы, бульвары, сады; объекты озеленения вдоль магистралей и улиц городского значения |
| --- | --- |
| 2-я категория содержания | Парки, скверы, бульвары, сады; объекты озеленения вдоль магистралей и улиц городского значения; объекты озеленения вдоль улиц местного значения; наиболее значимые ведомственные объекты |
| 3-я категория содержания | Объекты озеленения жилой застройки; объекты озеленения на территориях предприятий, организаций и ведомств |

## Приложение N 2

## к Правилам

## содержания и благоустройства

## территории муниципального образования

## ""Майдаковское   сельское    поселение"

### Рекомендуемые критерии оценки состояния уборки и санитарного

### содержания территории муниципального образования

### ""Майдаковское   сельское   поселение"

### Критерием оценки состояния уборки и содержания территорий является средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и очистки территории.

### Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

### а) содержание территории:

### "хорошо" - выявлено до 5% нарушений;

### "удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений;

### "неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений;

### б) состояние уборки:

### "хорошо" - выявлено до 5% нарушений;

### "удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений;

### "неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений.

### Примечание. Расчет ведется до десятых долей %.

### Рекомендуемая методика определения среднего

### процента нарушений

### а) Содержание территории:

### средний процент нарушений по содержанию территории определяется по формуле:

### средний процент = (количество нарушений / количество проверенных объектов) x 100

### Условные обозначения:

### - средний процент - средний процент нарушений по содержанию территории;

### - количество нарушений - количество нарушений, выявленных в содержании контейнерных площадок (с учетом навалов ТБО вне контейнерных площадок);

### - количество проверенных объектов - количество проверенных контейнерных площадок;

### б) состояние уборки:

### оценка состояния уборки осуществляется по 5 основным направлениям: "Улицы, проезды, переулки и др.", "Территории, прилегающие к объектам торговли", "Дворовые территории", "Тротуары" (в летнее время - газоны) и "Остановки общественного транспорта":

### средний процент = (нарушения в содержании улиц / проверенные улицы + нарушения в содержании объектов торговли / проверенные объекты торговли + нарушения в содержании дворов / проверенные дворы + нарушения в содержании тротуаров / проверенные тротуары + нарушения в содержании остановок / проверенные остановки) / 5 x 100

### Условные обозначения:

### средний процент - средний процент нарушений по уборке;

### нарушения в содержании улиц - количество выявленных нарушений в состоянии улиц, проездов, переулков и др.;

### проверенные улицы - количество проверенных улиц, проездов, переулков и др.;

### нарушения в содержании объектов торговли - количество выявленных нарушений в содержании территорий, прилегающих к объектам торговли;

### проверенные объекты торговли - количество проверенных территорий, прилегающих к объектам торговли;

### нарушения в содержании дворов - количество выявленных нарушений по дворовым территориям;

### проверенные дворы - количество проверенных дворов;

### нарушения в содержании тротуаров - количество выявленных нарушений по тротуарам (газонам);

### проверенные тротуары - количество проверенных тротуаров (газонов);

### нарушения в содержании остановок - количество выявленных нарушений по остановкам общественного транспорта;

### проверенные остановки - количество проверенных остановок общественного транспорта.

### Примечание. При подсчете среднего процента учитывается доля нарушений каждого направления проверки.

### Рекомендуемый порядок определения оценки

### содержания и уборки территории

### Содержание территории

### Пример:

### 1. Проверены 803 контейнерные площадки, по 23 зафиксирован срыв графика вывоза ТБО, 32 площадки не убраны дворниками от мусора, зафиксировано 23 навала мусора на территориях домовладений, таким образом, суммарное количество выявленных нарушений равно 78 (количество нарушений = 78).

### 2. Средний процент = (количество нарушений / количество проверенных объектов) x 100 = (23 + 32 + 23) / 803 x 100 = 9,7 (%).

### В соответствии с предложенными критериями за очистку исполнитель получает оценку "удовлетворительно".

### Состояние уборки

### 1. Процент нарушений по каждому направлению (улицы, территории, прилегающие к объектам торговли, дворовые территории) определяется отношением числа выявленных нарушений по данному направлению к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же направлению). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка.

### Пример:

### Проверены 363 улицы, выявлены нарушения на 42 улицах: процент нарушений равен (24 / 363 x 100) = 11,5 (%). Оценка - "удовлетворительно".

### 2. Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого направления, рассчитывается по предложенной формуле. В нее впрямую подставляются значения показателей:

### средний процент = (нарушения в содержании улиц / проверенные улицы + нарушения в содержании объектов торговли / проверенные объекты торговли + нарушения в содержании дворов / проверенные дворы + нарушения в содержании тротуаров / проверенные тротуары + нарушения в содержании остановок / проверенные остановки) / 5 x 100 = (42 / 363 + 37 / 306 + 37 / 421 + 4 / 504 + 36 / 310) / 5 x 100 = 11,8 (%).

### Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке "удовлетворительно".

### Примечание.

### 1. Ежедневной проверкой, проводимой органами местного самоуправления, должно быть охвачено не менее 30% объектов контроля.

### 2. При проведении комплексных проверок должно быть проверено не менее 50% объектов контроля, расположенных на территориях городских или сельских поселений.